| Veiligheidsinstructiekaart: 1.2 Resetten van motorbeveilingsschakelaar |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit . METEN IS WETEN Tijdens de werkzaamheden Ga na welke motor wordt beveiligd door de motorbeveiligingsschakelaar. Ga na of de motor in ster of in driehoek is geschakeld. Ga na hoe groot de nominale stroom is van de motor. Stel de stroomwaarde op de motorbeveiligingsschakelaar in op de nominale stroom van de motor Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). Schakelt de motorbeveiligingsschakelaar terug uit : verwittig WV |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |