| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Figuurzaag |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel Draag oogbescherming Gebruik de stofafzuiging – schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) Draag werkhandschoenen Geen ringen of juwelen dragen Lang haar bij elkaar gebonden Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen Concentreer je bij je werk, laat je niet afleiden! |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker eerst uit de contactdoos trekken |  |
| Wegvliegende delen | Vermijd bruusk contact met het werkstuk Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk Gebruik zaagbladen in functie van de bewerking, houtsoort en houtdikte Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaagblad controleren |  |
| Snijwonden | Duwhout gebruiken op het einde van het werkstuk De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden Niet gebruikte zaagbladen veilig opbergen |  |
| Kantelen werkstuk | Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |