| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Stofzuiger |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. Zuig uitsluitend met een onbeschadigd filterelement. Na gebruik het toestel van het elektriciteitsnet halen. |  |
| Brandwonden Ontploffing | Volgende materialen mogen niet worden opgezogen: Hete materialen (gloeiende sigaretten, hete as enz.) Brandbare, ontplofbare, bijtende vloeistoffen (benzine, oplosmiddel, zuren, logen enz.) Brandbare, ontplofbare stofen (magnesium- en aluminiumstof enz.) |  |
| Kortsluiting Electrocutie | In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Aanbevolen: stopconact met aarding of differentieelschakelaar gebruiken. Bij gebruik van een verlengkabel: letten op de miniamle doorsneden: Lengte tot 20 m: Ø 1,5 mm² Lengte van 20 tot 50 m: Ø 2,5 mm² Het bovenste gedeelte van de stofzuiger nooit met water afspuiten. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |