| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bosmaaier |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag sluitende werkkledij, beschermende laarzen Draag beschermingshandschoenen. Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. Het zaagblad goed scherp houden. Controleer het zaagblad dagelijks op scheuren. Controleer of de de nylon bussen van de zelfborgende moeren op hun werking en vervang desnoods. Zaag nooit met het gedeelte rechts vooraan het zaagblad. |  |
| Draaiende delen | Aanrakingen met draaiende onderdelen vermijden. Draaiende onderdelen voldoende afschermen. |  |
| Wegslingerende stofdelen | Draag werkhelm met vizier en gehoor- beschermers |  |
| Verlies van controle over de machine Over-belastings-letsels | Stel het harnas steeds correct in. Stel de motorzeis steeds correct af. |  |
| Brand | Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. Aanraking met warme onderdelen vermijden. Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |