| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Vlakschaafmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Draag oogbescherming. Gebruik de stofafzuiging Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) . Draag werkhandschoenen Geen ringen dragen. Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Snoer altijd buiten het werkbereik van de machine houden. Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten. Voor alle werkzaamheden aan de wipzaag de stekker eerst uit de contactdoos trekken |  |
| Snijgevaar / contact met draaiende delen | Gebruik het beschuttingstoestel. Reinig de tafels met een handborstel. Gebruik een hulpgeleider voor speciaal schaafwerk. Schakel de spanning uit bij onderhoud en instelwerk.. |  |
| Wegvliegende delen | Vermijd bruusk contact van het werkstuk met de beitelas. Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk. |  |
| Kantelen werkstuk | Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |