| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Betonmolen |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Draag beschermingshandschoenen In werfsituaties dient steeds een veiligheidshelm gedragen te worden |  |
| Draaiende delen, afdraaien bovenste ledematen | Aanrakingen met draaiende onderdelen vermijden. Draaiende onderdelen voldoende afschermen. |  |
| Pletting door val van de betonmolen | Zorg steeds voor een stabiele opstelling van de molen. |  |
| Valgevaar | Wanordelijke toestanden rondom de molen vermijden. |  |
| Onvrijwillig opstarten | Bedieningsorganen binnen handbereik houden. |  |
| Brand / elektrocutie door onrechtstreekse aanraking | Beschadigde elektrische uitrustingen onmiddellijk herstellen. Zorg tijdens werkzaamheden aan het toestel dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. |  |