| Veiligheidsinstructiekaart 4.6 – 4.7 4.6 Trekken of verwijderen van kabels. 4.7 Plaatsen of verwijderen van kabelwegen, kabelbuissystemen, railsystemen, … |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Controleer al je nodige gereedschap. Zorg voor degelijke afrolmechanismen voor zwaardere haspels. Gebruik het gepaste arbeidsmiddel om te werken op hoogte. Waarschuw omstaanders. Tijdens de werkzaamheden Gebruik het juiste en veilige gereedschap. Laat geen overtollige kabels liggen op de werkvloer. Vermijd/beperk het struikelgevaar. |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |