| Veiligheidsinstructiekaart: 1.10 Vervangen van motorbeveiligingsschakelaar |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! Tijdens de werkzaamheden Let op de wijze van aansluiting. Vervang de motorbeveiligingsschakelaar (uitgeschakelde toestand). Stel de stroomwaarde op de motorbeveiligingsschakelaar in op de nominale stroom van de motor. Schakel de motorbeveiligingsschakelaar terug in. Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |