| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Houtdraaibank |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Draag oogbescherming. Gebruik de stofafzuiging Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) . Draag werkhandschoenen Geen ringen of juwelen dragen. Lang haar bij elkaar gebonden Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten. Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker eerst uit de contactdoos trekken |  |
| Wegvliegende delen | Vermijd bruusk contact met het werkstuk Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk. |  |
| Kantelen werkstuk | Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |