| Veiligheidsinstructiekaart: 5.5 Vervangen, bijplaatsen en verwijderen van lichtarmaturen |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Te gebruiken in functie van uit te voeren werkzaamheden Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Zet de kring spanningsloos. METEN is WETEN! Vergrendel de zekering of de volledige verdeelkast. Gebruik het gepaste arbeidsmiddel om te werken op hoogte Tijdens de werkzaamheden Gebruik het gepaste gereedschap Vervangen/verwijderen/bijplaatsen lichtarmatuur Schakel de kring terug in. Controleer de goede werking van het lichtarmatuur |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |