| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Grondboor |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Vermijd aanraking met warme onderdelen. Vermijd inademing uitlaatgassen. Overbrug nooit de veiligheidsinrichtingen die de machine doet stilvallen wanneer de bediener de bedieningshendels loslaat. Draag sluitende werkkledij, veiligheidsschoenen Draag beschermingshandschoenen. Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. Zorg ervoor dat u altijd goed in balans bent en op stevige ondergrond staat. |  |
| Brandwonden | De hete uitlaatdemper niet aanraken. |  |
| Vergiftiging | Het apparaat produceert giftige uitlaatgassen. Deze zijn geurloos en onzichtbaar. Werk daarom nooit met het apparaat in een afgesloten of slecht verluchte ruimte. Zorg ervoor dat u steeds voldoende verse lucht krijgt. Ook wanneer u in en greppel, een slenk of op plaatsen met weinig ruimte werkt. Gebruik om gezondheids- en milieutechnische redenen bij voorkeur loodvrije benzine. |  |
| Brand | Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |