| Veiligheidsinstructiekaart: 1.4 Resetten van verliesstroomschakelaars |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Ga kijken dat er eventueel toestellen in stopcontact zitten die kortsluiting kunnen veroorzaken (plug deze uit) Schakel de verliesstroomschakelaar terug in. Schakelt de verliesstroomschakelaar terug uit : verwittig de WV |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |