| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Waterstofzuiger |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. Geen snoeren rond hoofd of tussen benen. Bij verstopping onmiddellijk het toestel uitzetten. Ledig het waterreservoir wanneer deze voor 2/3 gevuld is Na gebruik het toestel van het elektriciteitsnet halen. |  |
| Valgevaar/uitglijden | Anti-slipschoenen dragen |  |
| Kortsluiting Electrocutie | In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Aanbevolen: stopconact met aarding of differentieelschakelaar gebruiken. Bij gebruik van een verlengkabel: letten op de minimale doorsneden en met spatwatervaste verbinding: Lengte tot 20 m: Ø 1,5 mm² Lengte van 20 tot 50 m: Ø 2,5 mm² De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |